## Slide 1
BÀI 41.NHIÊN LIỆU

## Slide 2
Cồn 900
Dầu mazut (Fuel oil – FO)
Cồn khô
Cồn khô
Paraphin
Xăng
Dầu mazut (Fuel oil – FO)
Than tổ ong
Than cốc

## Slide 3
I. Nhiên liệu là gì
Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy tỏa nhiều nhiệt và phát sáng.

## Slide 4
Đun nấu, sưởi ấm, điêu khắc,vẽ tranh mỹ nghệ…
THAN

## Slide 5
DẦU MỎ
Sản xuất điện, nhiên liệu cho phương tiện giao thông vận tải…

## Slide 6
Chất đốt cho các loại máy móc chạy bằng xăng, bật lửa…
Xăng:

## Slide 7
Đun bếp mini (bếp lẩu)
Cồn khô:

## Slide 8
Chế biến hóa chất, được đốt trong các bếp ga, lò ga…
Khí thiên nhiên:

## Slide 9
NHIÊN
LIỆU
Nhiên liệu
RẮN
Nhiên liệu
LỎNG
Nhiên liệu
KHÍ
II. PHÂN LOẠI NHIÊN LIỆU
- Than
- Gỗ…
Cồn
Xăng
Dầu …
Khí thiên nhiên
Khí mỏ dầu …

## Slide 10
NHIÊN LIỆU RẮN
THAN MỠ
THAN NON
GỖ
THAN GẦY
THAN MỎ
THAN BÙN
THAN GẦY
Than mỡ
THAN BÙN
Than non

## Slide 11
Than đá được hình thành từ sự phân hủy của loài cây dương xỉ, động vật nguyên thủy cổ đại.
Than đá được hình thành do các vết tích bị nén chặt của thực vật sống trong đầm lầy 250-350 triệu năm trước, bị bùn cát bao phủ và chôn vùi như một dạng đá mới. Trải qua nhiều triệu năm, vật liệu này biến thành than đá.
Các mỏ than ở Việt Nam:
+ Mỏ than Quảng Ninh là mỏ than lớn ở Việt Nam
+ Còn có mỏ than sông Đà, bể than Nông Sơn.
Bạn có biết:

## Slide 12
Quá trình hình thành than mỏ
Thời gian
Áp lực
Nhiệt độ
Than bùn
Than mỡ vàThan non,
Than gầy
Thực vật
-Được hình thành do thực vật bị vùi lấp dưới đất và phân hủy dần trong hàng triệu năm
-Thời gian phân hủy càng dài , than càng già,và hàm lượng cacbon trong than càng cao

## Slide 13
Mỏ than Hà Tu - Quảng Ninh
Các mỏ than ở Việt Nam:
+ Mỏ than Quảng Ninh là mỏ than lớn ở Việt Nam
+ Còn có mỏ than sông Đà, bể than Nông Sơn.

## Slide 15
Than gầy là loại than già nhất, chứa trên 90% cacbon, khi cháy toả nhiều nhiệt, dùng làm nhiên liệu cho ngành công nghiệp.

## Slide 16
Than mỡ chứa ít cacbon hơn than gầy dùng để luyện than cốc.
Than non chứa ít cacbon hơn than gầy.

## Slide 17
Than bùn được tạo thành ở đáy các đầm lầy, được dùng làm chất đốt tại chỗ và làm phân bón

## Slide 18
GỖ:
+ Được sử dụng từ thời cổ xưa.
+ Nhưng sử dụng gỗ làm nhiên liệu bị hạn chế vì gây lãng phí tài nguyên thiên nhiên.

## Slide 19
Hiện nay, gỗ chủ được sử dụng làm vật liệu trong xây dựng và làm nguyên liệu trong công nghiệp giấy.

## Slide 20
NHIÊN LIỆU
LỎNG
XĂNG,
DẦU HỎA
RƯỢU
NHIÊN LIỆU lỏng
+ Dùng làm nhiên liệu cho các động cơ, dùng làm chất đốt để đun nấu và thắp sáng.
Mỏ dầu khí lớn ở Việt Nam: Mỏ bạch hổ, mỏ Rạng Đông, mỏ Lan Tây,....

## Slide 21
Xăng sinh học E5 là nhiên liệu chứa 5% thể tích cồn sinh học và 95% thể tích xăng truyền thống. Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiên liệu được cho là hành động thiết thực để bảo vệ môi trường. Vì NLSH là loại nhiên liệu được chế xuất từ các hợp chất có nguồn gốc động thực vật như trên nên nó là sản phẩm hoàn toàn thân thiện với môi trường và là nguồn nhiên liệu tái sinh được.
Sử dụng NLSH giúp giảm thiểu đáng kể các loại khí thải độc hại có trong các nhiên liệu truyền thống như CO, SO2, hạt bụi và khí CO2. Ngoài ra, lượng khí độc hại thải ra môi trường của xăng sinh học ít hơn so với xăng truyền thống, làm giảm hiệu ứng nhà kính, giúp cho môi trường được an toàn và trong sạch hơn.

## Slide 22
Lò phản ứng sinh học quang hợp – Photobioreactor để sản xuất nhiên liệu sinh học từ tảo

## Slide 23
Gồm các loại khí thiên nhiên, khí mỏ dầu, khí lò cốc, khí lò cao, khí than…
NHIÊN LIỆU khí

## Slide 24: Năng suất tỏa nhiệt một số nhiên liệu thông thường
Chart: 
| Gỗ | Than bùn | Than non | Than gầy | Dầu mỏ | Khí thiên nhiên
 | 19000 | 22000 | 29000 | 38000 | 49000 | 60000
Nhiệt lượng
KJ/Kg

## Slide 25
Hydro khi cháy chỉ tạo ra nước, nên là loại nhiên liệu sạch lý tưởng. Đã được sử dụng làm nhiên liệu phóng các tàu vũ trụ từ lâu, với khả năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp và đời sống, hydro đang được xem là nguồn năng lượng tái tạo cho thế kỷ XXI.

## Slide 26: Hậu quả của nhiên liệu cháy không hoàn toàn

## Slide 27: Nóng lên toàn cầu

## Slide 28
SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU NHƯ THẾ NÀO CHO HIỆU QUẢ ?
Khi nhiên liệu cháy không hoàn toàn, sẽ vừa gây lãng phí,vừa ô nhiễm môi trường.Vì vậy phải sử dụng nhiên liệu cháy hoàn toàn, đồng thời phải tận dụng được nhiệt lượng trong quá trình cháy tạo ra.

## Slide 29
Cung cấp đủ không khí (oxi) cho quá trình cháy

## Slide 30
TĂNG DIỆN TÍCH TIẾP XÚC GIỮA CHẤT ĐỐT VÀ KHÔNG KHÍ

## Slide 31
TĂNG DIỆN TÍCH TIẾP XÚC GIỮA
KHÍ GAS VỚI KHÔNG KHÍ

## Slide 32
CHẺ NHỎ CỦI

## Slide 33
ĐẬP NHỎ THAN

## Slide 34
DUY TRÌ SỰ CHÁY Ở MỨC ĐỘ CẦN THIẾT
PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU SỬ DỤNG

## Slide 35: CHUNG TAY BẢO VỆ TRÁI ĐẤT LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI NGƯỜI
NGÀY 12/12/2015 – 147 QUỐC GIA thông qua hiệp định “chống biến đổi khí hậu toàn cầu” cop 21

## Slide 37
BÀI 41. NHIÊN LIỆU