## Slide 1
VẬT LÝ 9

## Slide 2: Kiểm tra bài cũ
Câu 1 :Những yếu tố nào có thể ảnh hưởng tới điện trở của dây?
Câu 2: Điện trở của dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào chiều dài của dây dẫn?

## Slide 3: Đáp án
Câu 1: Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn.
Câu 2: Điện trở của dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một vật liệu thì tỉ lệ thuận với chiều dài của mỗi dây.

## Slide 4
BÀI 8: SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪN

## Slide 5
I. Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn:
1. Có các dây dẫn làm từ cùng một vật liệu (đồng), cùng chiều dài l và có tiết diện S nên có điện trở R như nhau.
Mắc vào mạch điện như sơ đồ hình 8.1
R
R
R
R
R
R
R1 = R

R2

R3

h.a
h.b
h.c
C1
Điện trở tương đương của hình a là R. Tính điện trở tương đương của hình b và hình c

## Slide 6
R1
l
h.a
R2
l
h.b
R3
l
h.c
R1 = R
Điện trở tương đương R2
Điện trở tương đương R3
C1
C2
Nếu các dây dẫn trong h.b và h.c chập sát vào nhau, coi rằng chúng trở thành các dây dẫn có tiết diện 2S và 3S

## Slide 7
R2
l
h.b
R3
l
h.c
C2
- Nếu dây dẫn có tiết diện 2S và 3S có điện trở tương ứng là R2 và R3 như đã tính ở trên . Dự đoán khi tiết diện của dây dẫn thay đổi thì điện trở của dây dẫn sẽ thay đổi như thế nào?
Nếu tiết diện tăng (giảm)gấp 2, 3 lần thì điện trở của dây giảm (tăng) 3 lần.
2S
3S

## Slide 8
I. Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn:
II. Thí nghiệm kiểm tra:
. Mắc dây dẫn có tiết diện S1 (ứng với đường kính tiết diện là d1) như sơ đồ mạch điện hình 8.3.
Đóng công tắc, đọc và ghi các giá trị đo được vào bảng 1
I1
U1
Kết quả đo Lần TN | HĐT (V) | CĐDĐ (A) | Điện Trở (Ω)
DD tiết diện S1 |  |  | 
DD tiết diện S2 |  |  | 
2. Thay dây dẫn có tiết diện S2 (ứng với đường kính tiết diện là d2 (có cùng chiều dài, cùng vật liệu
S2
R2
I2
U2
R1
R2
II. Thí nghiệm kiểm tra

## Slide 9
K
A
B
6V
0,5
0
1
1,5
A
+
-
A
K
5
3
2
0
1
4
6
V
-
+
R1=U1/I1= 6/0,5= 12
S1- R1 (d1)
1 Thí nghiệm với dây có tiết diện S1

## Slide 10
K
A
B
6V
0,5
0
1
1,5
A
+
-
A
K
5
3
2
0
1
4
6
V
-
+
R1=U1/I1= 6/1= 6
S2 - R2 (d2)
2. Thí nghiệm với dây có tiết diện S2

## Slide 11
Ghi kết quả vào bảng 1
KQ đo Lần TN | Hiệu điên thế (V) | Cường độ dòng điện (A) | Điện trở dây dẫn ( )
Với dây dẫn có tiết diện S1 |  |  | 
Với dây dẫn có tiết diện S2 |  |  | 
U1= 6
U2= 6
I1= 0,5
R1= 12
I2 = 1
R2= 6

## Slide 12
I. Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn:
II. Thí nghiệm kiểm tra:
Thí nghiệm kiểm tra đã cho kết quả:
Kết quả đo Lần TN | HĐT (V) | CĐDĐ (A) | Điện Trở Ω
DD tiết diện S1 | U1 =6V | I1 =0,5 | R1 =12
DD tiết diện S2 | U2 =6V | I2 =1 | R2 =6
hay
và

S = r2.Π (r bán kính)
d = 2r (đường kính)
Lưu ý:
Suy ra
c.Nhận xét

## Slide 13
3.Kết luận:
- Điện trở của dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ cùng một vật liệu thì tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây.

## Slide 14
VẬN DỤNG ( HS Tự đọc)

## Slide 15: DẶN DÒ

- Học bài 7
- Làm bài tập 7.1 đến 5.5 SBT
- Xem phần có thể em chưa biết
- Chuẩn bị bài 8

## Slide 16: CHÀO TẠM BIỆT CÁC EM CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI