## Slide 1
VẬT LÝ 9

## Slide 2: Kiểm tra bài cũ
Câu 1 :Những yếu tố nào có thể ảnh hưởng tới điện trở của dây?
Câu 2: Điện trở của dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào tiết diện của dây dẫn?

## Slide 3: Đáp án
Câu 1: Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn.
Câu 2: Điện trở của dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ cùng một vật liệu thì tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây.

## Slide 4
BÀI 9: SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO VẬT LIỆU LÀM DÂY DẪN

## Slide 5
I. SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO VẬT LIỆU LÀM DÂY DẪN:
C1: Để xác định sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn thì phải tiến hành thí nghiệm với dây dẫn có đặc điểm gì?
Trả lời: Để xác định sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn thì phải tiến hành đo điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài và cùng tiết diện nhưng bằng các vật liệu khác nhau.
VD: Ta lấy 3 dây dẫn như sau:
Đồng
Nhôm
Sắt
Cùng chiều dài l1 = l2 = l3 =1m +
1
2
3
S1
S2
S3
Cùng tiết diện S1 = S2 = S3 = 1m2 ________________________________)
Khác vật liệu làm dây

## Slide 6
1. Thí nghiệm:
Vẽ sơ đồ mạch điện để tiến hành thí nghiệm xác định điện trở của các dây dẫn.
A
V
K
+
-
Dây dẫn để xác định điện trở

## Slide 7
Lập bảng ghi kết quả TN:
KQ đo Lần TN | Hiệu điên thế (V) | Cường độ dòng điện (A) | Điện trở dây dẫn ( ôm )
Dây đồng | U1 = | I1 = | R1 =
Dây nhôm | U2 = | I2 = | R2 =
Dây sắt | U3 = | I3 = | R3 =

## Slide 8
K
A
B
6V
K
5
3
2
0
1
4
6
V
-
+
K
5
3
2
0
1
4
6
A
-
+
Tiến hành TN 1
Dây đồng l = 100m, S =1mm2

## Slide 9
K
A
B
6V
K
5
3
2
0
1
4
6
V
-
+
K
5
3
2
0
1
4
6
A
-
+
Tiến hành TN 2
Dây nhôm l = 100m, S =1mm2

## Slide 10
K
A
B
6V
K
5
3
2
0
1
4
6
V
-
+
K
5
3
2
0
1
4
6
A
-
+
Tiến hành TN 3:
Dây sắt l = 100m, S =1mm2

## Slide 11
KQ đo Lần TN | Hiệu điên thế (V) | Cường độ dòng điện (A) | Điện trở dây dẫn ( ôm )
Dây đồng | U1 = 6 | I1 = 3,5 | R1 = 1,7
Dây nhôm | U2 = 6 | I2 = 2 | R2 = 3
Dây sắt | U3 = 6 | I3 = 0.5 | R3 = 12
Kết quả đo
2. Kết luận:
Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn.

## Slide 12
Có Rnh = 2.8.10-8 Ω
Có Rđ = 1,7.10-8 Ω
Tiết diện S = 1m2
Chiều dài l = 1m
Đoạn dây nhôm
Tiết diện S = 1m2
Chiều dài l =1m
Đoạn dây đồng
1. Điện trở suất :
II. ĐIỆN TRỞ SUẤT – CÔNG THỨC ĐIỆN TRỞ:
Ví dụ:
Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn được đặc trưng bằng một đại lượng là điện trở suất của vật liệu.
Ta nói:
- Điện trở suất của nhôm là 2,8 . 10-8 Ω m
- Điện trở suất của đồng là 1,7 . 10-8 Ω m

## Slide 13
- Điện trở suất của một vật liệu (hay một chất) có trị số bằng điện trở của một đoạn dây dẫn hình trụ được làm bằng vật liệu đó có chiều dài 1m và có tiết diện 1m2
Kí hiệu : ρ ( rô ) Đơn vị : Ωm (ôm mét)
- Điện trở suất của một vật liệu càng nhỏ thì vật liệu đó dẫn điện càng tốt.

## Slide 14
Bảng điện trở suất của một số chất (ở 200C):
Kim loại |  | Hợp kim | 
Bạc | 1,6.10-8 | Nikêlin | 0,40.10-6
Đồng | 1,7.10-8 | Manganin | 0,43.10-6
Nhôm | 2,8.10-8 | Constantan | 0,50.10-6
Vônfram | 5,5.10-8 | Nicrom | 1,10.10-6
Sắt | 12,0.10-8 |  | 

## Slide 15
2. Công thức điện trở:
C3: Để xây dựng công thức điện trở R của một đoạn dây dẫn có chiều dài l, có tiết diện S và làm bằng vật liệu có điện trở suất là ρ (rô) , hãy tính các bước như bảng 2.
Các bước tính | Dây dẫn (được làm từ vật liệu có điện trở suất) |  | Điện trở của dây dẫn
1 | Chiều dài 1 m | Tiết diện 1m2 | R1 =
2 | Chiều dài l (m) | Tiết diện 1m2 | R2 =
3 | Chiều dài l (m) | Tiết diện S (m2) | R =
ρ
ρ.l

## Slide 16
Điện trở của dây dẫn được tính bằng công thức :
ρ là điện trở suất (Ωm )
l là chiều dài dây dẫn ( m )
S là tiết diện dây dẫn (m2)
Trong đó:
* Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài l dây dẫn, tỉ lệ nghịch với tiết diện S của dây dẫn và phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn .

## Slide 17
C4: Tính điện trở của đoạn dây đồng dài l = 4 m có tiết diện tròn, đường kính d = 1mm (lấy π = 3,14).
IV. VẬN DỤNG:
Giải
Điện trở của đoạn dây: R=ρ.l/S (1)
Theo đề bài ta có:
+ Chiều dài l = 4m
+ Tiếtdiện: S= πr 2 = πd 2 /4 + π.(0,001)2/4=7,85.10-7m2
+ Điện trở suất của đồng: ρ = 1,7.10-8 Ωm
Thay vào (1) ta được, điện trở của đoạn dây đồng là: R=ρ.l/S=1,7.10-8.4/7,85.10-7 =0,0866Ω

## Slide 18
C5: Từ bảng 1 hãy tính:
+ Điện trở sợi dây nhôm dài 2m có tiết diện 1mm2.
+ Điện trở của sợi dây nikêlin dài 8m, có tiết diện tròn và đường kính là 0,4mm
+ Điện trở sợi dây đồng

## Slide 19
C5:
Tóm tắt
Giải
a. Điện trở sợi dây nhôm :
b. Điện trở của sợi dây nikêlin :
c. Điện trở sợi dây đồng:
Rnhôm = ?
Rni = ?
Rđông = ?
lnh = 2m
Snh = 1 mm2
lni = 8m
dnh = 0,4 mm
lđ = 400m
Sđ = 2 mm2

## Slide 20
C6: Một sợi dây tóc bóng đèn làm bằng vonfam ở 200C có điện trở 25 Ω, có tiết diện tròn bán kính 0,01mm. Hãy tính chiều dài của dây tóc này (lấy )
Chiều dài của dây tóc:
Tiết diện dây tóc:
Giải
S )2 = 3,14.10-10 (m2)

## Slide 21: DẶN DÒ

- Học bài 9
- Làm bài tập 9.1 đến 9.5 SBT
- Xem phần có thể em chưa biết
- Chuẩn bị bài 10

## Slide 22: CHÀO TẠM BIỆT CÁC EM CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI