## Slide 1
BÀI 21: SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN

## Slide 2: Các em có biết : Hàng năm trên thế giới mất đi khoảng 15% lượng gang, thép luyện được do kim loại bị ăn mòn, và khoảng 25% lượng thép sản xuất ra được dùng để thay thế cho các thiết bị bằng sắt bị ăn mòn; Cứ mỗi giây trên thế giới khoảng 2 tấn thép đã biến thành gỉ.

## Slide 3
Cánh quạt
Hồ chứa nước thải
Thùng sắt
Vỏ tàu thuỷ

## Slide 4
CẦU, GIÁ ĐỞ BẰNG SẮT BỊ ĂN MÒN
VỎ TÀU THỦY BỊ ĂN MÒN
I.THẾ NÀO LÀ SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI?
1.Các mẫu vật này có hiện tượng gì ? 2.Chất tạo thành có màu gì và tính chất như thế nào?
3.Các hiện tượng này thường diễn ra ở đâu?
BÀI 21: SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN

## Slide 5
1. Bị gỉ.
2. Gỉ sắt có màu nâu, giòn, xốp, dễ bị bẻ gãy, không còn tính chất của kim loại.
3. Trong môi trường tự nhiên.
I.THẾ NÀO LÀ SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI?
BÀI 21: SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN

## Slide 6
Thêi ®iÓm ban ®Çu
Sau mét thêi gian
Kim lo¹i và hîp kim bÞ ph¸ huû
Hãy giải thích nguyên nhân của hiện tượng này ?

## Slide 7
Trong không khí có khí oxi.
Trong nước mưa thường có chứa axít yếu do khí CO2 và một số khí khác bị hoà tan .
Trong nước biển có hoà tan một số muối ( NaCl, MgCl2, ... )
Những chất này đã tác dụng với kim loại hoặc hợp kim sắt tạo gỉ có màu nâu, xốp, giòn và làm cho đồ vật bằng sắt bị ăn mòn .

## Slide 8
Thế nào là sự ăn mòn kim loại?
 Sự phá hủy kim loại, hợp kim do tác dụng hóa học trong môi trường gọi là sự ăn mòn kim loại.
I.THẾ NÀO LÀ SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI?
II.NHỮNG YẾU TỐ NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI ?
BÀI 21: SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN

## Slide 9
I. THẾ NÀO LÀ SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI?
Đinh sắt trong không khí khô
Đinh sắt trong nước có hòa tan oxi
Đinh sắt trong nước cất
Đinh sắt trong dung dịch muối ăn
(1)
(2)
(3)
(4)
II.NHỮNG YẾU TỐ NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI ?
1- Ảnh hưởng của các chất có trong môi trường
BÀI 21: SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN

## Slide 10
Đinh sắt trong không khí khô
Đinh sắt trong nước có hòa tan oxi
Đinh sắt trong nước cất
Đinh sắt trong dung dịch muối ăn
(1)
(2)
(3)
(4)
Đinh sắt không bị ăn mòn
Đinh sắt không bị ăn mòn
Đinh sắt bị ăn mòn chậm
Đinh sắt bị ăn mòn nhanh

## Slide 11
Đinh sắt trong không khí khô
Đinh sắt trong nước có hòa tan oxi
Đinh sắt trong nước cất
Đinh sắt trong dung dịch muối ăn
(1)
(2)
(3)
(4)
II.NHỮNG YẾU TỐ NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI ?
+ Nguyên nhân nào mà ống nghiệm (1)-(4) đinh không bị ăn mòn?
1- Ảnh hưởng của các chất có trong môi trường:
+ Nguyên nhân nào mà ống nghiệm (2)–(3) đinh bị ăn mòn?

## Slide 12
Đinh sắt trong không khí khô
Đinh sắt trong nước có hòa tan oxi
Đinh sắt trong nước cất
Đinh sắt trong dung dịch muối ăn
(1)
(2)
(3)
(4)
II.NHỮNG YẾU TỐ NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI ?
1- Ảnh hưởng của các chất có trong môi trường:
Vậy thành phần các chất có trong môi trường làm cho tốc độ ăn mòn kim loại thay đổi như thế nào?

## Slide 13
Sự ăn mòn kim loại không xảy ra hoặc xảy ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào các chất có trong môi trường mà nó tiếp xúc.
Ở nhiệt độ cao sẽ làm cho sự ăn mòn kim loại xảy ra nhanh hơn.
Vậy sự ăn mòn kim loại còn phụ thuộc vào yếu tố nào nữa?
II.NHỮNG YẾU TỐ NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI ?
I.THẾ NÀO LÀ SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI?
?Em hãy lấy 1 ví dụ trong thực tế mà em biết về nhiệt độ làm cho sự ăn mòn kim loại xảy ra nhanh hơn?
1- Ảnh hưởng của các chất có trong môi trường:
2- Ảnh hưởng của nhiệt độ:
Lấy ví dụ trong thực tế cuộc sống mà em biết?
BÀI 21: SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN
Các em hãy quan sát 2 hình sau

## Slide 14
Sự ăn mòn kim loại không xảy ra hoặc xảy ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào các chất có trong môi trường mà nó tiếp xúc.
II.NHỮNG YẾU TỐ NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI ?
I.THẾ NÀO LÀ SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI?
1- Ảnh hưởng của các chất có trong môi trường:
2- Ảnh hưởng của nhiệt độ:
BÀI 21: SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN
 Ở nhiệt độ cao sẽ làm cho sự ăn mòn kim loại xảy ra nhanh hơn.

## Slide 17
I.THẾ NÀO LÀ SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI?
II.NHỮNG YẾU TỐ NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI?
III.LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẢO VỆ CÁC ĐỒ VẬT BẰNG KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN?.
BÀI 21: SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN

## Slide 18
Sơn
Tráng men
Mạ kẽm
Sơn
Mạ vàng
Em hãy nêu biện pháp bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn ?
Bôi dầu mỡ

## Slide 19
1- Ngăn không cho kim loại tiếp xúc với môi trường:
III.LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẢO VỆ CÁC ĐỒ VẬT BẰNG KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN?
II.NHỮNG YẾU TỐ NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI?
I.THẾ NÀO LÀ SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI?
 Bằng cách phủ lên bề mặt kim loại một lớp bền vững với môi trường: Sơn, mạ, tráng men, bôi dầu mỡ…
BÀI 21: SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN

## Slide 20
Thép được bôi dầu mỡ

## Slide 21
Sơn chống ăn mòn kết cấu thép các công trình trên biển

## Slide 22
Rửa sạch , lau khô sau khi sử dụng

## Slide 23
Còn biện pháp nào để bảo vệ kim loại
khỏi bị ăn mòn ?

## Slide 24
Chế tạo hợp kim không gỉ

## Slide 25
2- Chế tạo các hợp kim ít bị ăn mòn:Inox, hợp kim nhôm…
III.LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẢO VỆ CÁC ĐỒ VẬT BẰNG KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN ?.
II.NHỮNG YẾU TỐ NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI ?
I.THẾ NÀO LÀ SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI?
1- Ngăn không cho kim loại tiếp xúc với môi trường:
 Bằng cách phủ lên bề mặt kim loại một lớp bền vững với môi trường: Sơn, mạ, tráng men, bôi dầu mỡ…
BÀI 21: SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN

## Slide 26
* Các dụng cụ như: cuốc xẻng, dao, rựa, búa …khi lao động xong người ta phải lau, chùi (vệ sinh ) các thiết bị này. Việc làm này nhằm mục đích đúng nhất là:
D. Để sau này bán lại không bị lỗ.
B. Bảo vệ các thiết bị không bị gỉ.
C. Để cho mau bén.
A. Thể hiện tính cẩn thận của người lao động.
E. Để cho đẹp.
BÀI TẬP CỦNG CỐ

## Slide 27: * Chọn câu trả lời đúng nhất
Con dao làm bằng thép không gỉ nếu:
a) Sau khi dùng xong, rửa sạch, lau khô.
b) Cắt chanh rồi không rửa.
c) Ngâm trong nước tự nhiên hoặc nước máy lâu ngày.
d) Ngâm trong nước muối một thời gian.

## Slide 28
SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN

## Slide 29: DẶN DÒ
Chuẩn bị trước bài 22 _
LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2 : KIM LOẠI
Thực hiện các bài tập 2, 4, 5 sách giáo khoa _ trang 67

## Slide 30
Cảm ơn!
6
Và Chào tạm biệt các em