## Slide 1
ĐO CHIỀU DÀI
Bài 4

## Slide 2: Bài 4: Đo chiều dài
Cảm nhận của em về chiều dài đoạn thẳng AB so với đoạn thẳng CD trong hình 4.1 như thế nào?
1. Đơn vị và dụng cụ đo chiều dài:
A
B
C
D
Em hãy ước lượng chiều dài của hai đoạn thẳng trên.
Theo em muốn biết kết quả ước lượng có chính xác không ta phải làm như thế nào?
Hình 4.1

## Slide 3: Bài 4: Đo chiều dài
Đơn vị | Kí hiệu | Quy đổi ra mét
milimet |  | 
centimet |  | 
Deximet |  | 
Kilomet |  | 
mm
1 mm = ...........m
= 0,001 m
cm
1 cm = ...........m
= 0,01 m
dm
1 dm = ............m
= 0,1 m
km
1 km
=1000 m
Em hãy cho biết trong hệ thống đơn vị đo lường của nước ta, đơn vị nào được dùng để đo chiều dài ?
1. Đơn vị và dụng cụ đo chiều dài:
Đơn vị đo chiều dài trong hệ thống đơn vị đo lường của nước ta hiện naylà mét (met), kí hiệu là m.
Tìm hiểu đơn vị đo chiều dài:

## Slide 4: Bài 4: Đo chiều dài
Tên | Kilomet | Hectomet | Decamet | met | Deximet | centimet | milimet
Kí hiệu |  |  |  |  |  |  | 
Đổi đơn vị |  |  |  |  |  |  | 
km
hm
dam
m
dm
cm
mm
=10 hm
=1000 m
1 km
= 10 dam
= 100 m
1 hm
= 10 m
1 dam
= 10 dm
= 1000 mm
1 m
= 10 cm
= 100 mm
1 dm
= 10 mm
1 cm
1 mm
Đơn vị đo chiều dài trong hệ thống đơn vị đo lường chính thức của nước ta là mét (metre), kí hiệu là m
0.001 m
1 mm
: 1000
1k m
1000m
x 1000
1. Đơn vị và dụng cụ đo chiều dài:

## Slide 5: Trong thực tế còn có một số đơn vị đo chiều dài khác như:
1 Hải lí khoảng 1850 m
1 Inch bằng 2,54 cm (0,0254 m)
1 dặm (mile) khoảng 1,6 km
1 Foot khoảng 0,3048 m
1 yard khoảng 0,9 km
Ti vi 32 inch
32 inch = 81,28 cm
1 Micromet (1 )
1 m
1 Nanomet (1 n)
1 nm

## Slide 6: Trong thực tế còn có một số đơn vị đo chiều dài khác như:
1 Thước bằng 1 m
1 Tấc bằng 1 dm
1 Phân bằng 1 cm
1 li bằng 1 mm
Giầy cao 7 phân
7 Phân = 7 cm

## Slide 7: Bài 4: Đo chiều dài
Em hãy kể tên các loại thước đo chiều dài mà em biết.
1. Đơn vị và dụng cụ đo chiều dài:
Tìm hiểu đơn vị đo chiều dài:

## Slide 8
Một số loại thước thường dùng
Thước dây
Thước kẻ
Thước gấp
Thước cuộn
Thước kẹp

## Slide 9: Bài 4: Đo chiều dài
1. Đơn vị và dụng cụ đo chiều dài:
Tìm hiểu dụng cụ đo chiều dài:
Tại sao người ta lại sản xuất ra nhiều loại thước khác nhau như vậy?

## Slide 10
Đơn vị đo chiều dài trong hệ thống đơn vị đo lường chính thức của nước ta là mét (metre), kí hiệu là m.
Dụng cụ đo chiều dài là: Thước
Giới hạn đo (GHĐ) của thước là chiều dài lớn nhất ghi trên thước.
Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước là chiều dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.
Bài 4: Đo chiều dài
1. Đơn vị và dụng cụ đo chiều dài:

## Slide 11: Tìm GHĐ và ĐCNN của thước sau:
GHĐ là…………….
ĐCNN là………………..
10 cm
1 mm

## Slide 12: Tìm GHĐ và ĐCNN của thước sau:
GHĐ là…………….
ĐCNN là………………..
20 cm
1 mm

## Slide 13: 2. Thực hành đo chiều dài

## Slide 14: Bài 4: Đo chiều dài
2. Thực hành đo chiều dài
Lựa chọn dụng cụ đo độ dài
Quan sát hình 4.3 em hãy cho biết cách đo chiều dài trong trường hợp nào nhanh và cho kết quả chính xác hơn? Tại sao?
1. Đơn vị và dụng cụ đo chiều dài:

## Slide 15: Bài 4: Đo chiều dài
Tìm hiểu các thao tác đúng khi đo chiều dài
2. Thực hành đo chiều dài
1. Đơn vị và dụng cụ đo chiều dài:

## Slide 16
Tìm hiểu các thao tác đúng khi đo chiều dài

## Slide 17
Tìm hiểu các thao tác đúng khi đo chiều dài
7 cm
6,6 cm
7,6 cm

## Slide 18: Bài 4: Đo chiều dài
Đo chiều dài bằng thước
Vật cần đo | Chiều dài ước lượng (cm) | Chọn dụng cụ đo chiều dài |  |  | Kết quả đo (cm) |  |  | 
 |  | Tên dụng cụ | GHĐ | ĐCNN | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 | 
Chiều dài bàn học |  |  |  |  |  |  |  | 
Chiều dài quyển sách |  |  |  |  |  |  |  | 
Vật cần đo | Chiều dài ước lượng (cm) | Chọn dụng cụ đo chiều dài |  |  | Kết quả đo (cm) |  |  | 
 |  | Tên dụng cụ | GHĐ | ĐCNN |  |  |  | 
Chiều dài bàn học |  |  |  |  |  |  |  | 
Chiều dài quyển sách |  |  |  |  |  |  |  | 
Bảng 4.2
Em hãy đo chiều dài của bàn học và chiều dài của quyển sách KHTN 6 và hoàn thành bảng 4.2
2. Thực hành đo chiều dài
1. Đơn vị và dụng cụ đo chiều dài:
* l là chiều dài trung bình, , chiều dài của vật trong các lần đo

## Slide 19: 2. Thực hành đo chiều dài

## Slide 20: Bài 4: Đo chiều dài
Đo chiều dài bằng thước
Ước lượng chiều dài của vật cần đo.
Chọn thước đo thích hợp.
Đặt thước đo đúng cách.
Đặt mắt nhìn đúng cách. Đọc giá trị chiều dài của vật cần đo theo giá trị của vạch chia trên quy định thước gần nhất với đầu kia của vật.
. Ghi kết quả mỗi lần đo, chữ số cuối cùng của kết quả đo theo ĐCNN của thước.
2. Thực hành đo chiều dài
1. Đơn vị và dụng cụ đo chiều dài:

## Slide 21: Bài 4: Đo chiều dài
Em hãy đo chiều dài đoạn thẳng AB và CD trong hình 4.1. Từ kết quả đo được em rút ra nhận xét gì?
A
B
C
D
Em hãy lấy ví dụ chứng minh giác quan của chúng ta có thể cảm nhận sai về kích thước của vật.
Hình 4.1

## Slide 22: Bài 4: Đo chiều dài
Em hãy mô tả cách đo và tiến hành đo chiều cao hai bạn trong lớp em.

## Slide 23
Củng cố
Câu 1: Để đo chiều dài của sân trường, loại thước thích hợp là:
A. Thước dây có GHĐ 2 m và ĐCNN 1 mm.
B. Thước thẳng có GHĐ 1 m và ĐCNN 1 mm.
C. Thước cuộn có GHĐ 10 m và ĐCNN 1 cm.
D. Thước kẻ có GHĐ 30 cm và ĐCNN 1 mm

## Slide 24
Củng cố
Câu 2: Một thước thẳng có 101 vạch chia đều nhau, vạch cuối cùng ghi số 100 kèm theo đơn vị cm. Thông tin đúng của thước là:
A. GHĐ và ĐCNN là 100 cm và 1 cm.
B. GHĐ và ĐCNN là 101 cm và 1 cm.
C. GHĐ và ĐCNN là 100 cm và 1 mm.
D. GHĐ và ĐCNN là 101 cm và 1 mm

## Slide 25
Đơn vị và
dụng cụ đo
Cách đo chiều dài
Dụng cụ đo độ dài thước
met (m)
Ước lượng chiều dài của vật cần đo.
Chọn thước đo thích hợp.
Đặt thước đo đúng cách.
Đặt mắt nhìn đúng cách. Đọc giá trị chiều dài của vật cần đo theo giá trị của vạch chia trên quy định thước gần nhất với đầu kia của vật.
. Ghi kết quả mỗi lần đo.
Đo chiều dài

## Slide 26: Hướng dẫn về nhà:
Học thuộc bài hôm nay.
1. Bài vừa học
2. Bài sắp học:
Xem trước Bài 5: ĐO KHỐI LƯỢNG