## Slide 2
Có điều gì xảy ra với cơ thể khi tay ta chạm vào 2 cực của pin?
Dòng điện qua đèn khoảng 0,5 A

## Slide 3: CHỦ ĐỀ 2: ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN – ĐỊNH LUẬT OHM(ÔM)
1.ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN.

## Slide 4
Trong thí nghiệm ở bài 1,ta dùng một đoạn dây dẫn nhất định, khi tăng (giảm) hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn thì cường độ dòng điện qua dây dẫn cũng tăng(giảm)
Nếu sử dụng cùng một hiệu điện thế nhưng thay bằng các dây dẫn khác nhau thì cường độ dòng địên qua dây dẫn có khác nhau hay không?

## Slide 5
0
2
0.5
A
K
1
0
10
4
V
2
8
6
1.5
Dây dẫn1

## Slide 6
0
2
0.5
A
K
1
0
10
4
V
2
8
6
1.5
Dây dẫn 2

## Slide 7
Hiệu điện thế U(V) | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9
Cường độ dòng điện I1(A) | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50
Thương số |  |  |  |  |  | 
Hiệu điện thế U(V) | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9
Cường độ dòng điện I1(A) | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50
Dây dẫn 1

## Slide 8
Hiệu điện thế U(V) | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9
Cường độ dòng điện I2(A) | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,30 | 0,36
Thương số |  |  |  |  |  | 
Hiệu điện thế U(V) | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9
Cường độ dòng điện I2(A) | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,30 | 0,36
Dây dẫn 2

## Slide 9
Hiệu điện thế (V) | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9
Cường độ dòng điện (A) | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8
Thương số |  |  |  |  | 
Hiệu điện thế (V) | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9
Cường độ dòng điện (A) | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8
Hiệu điện thế (V) | 4 | 6 | 8 | 9 | 10
Cường độ dòng điện (A) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,5
Thương số |  |  |  |  | 
Hiệu điện thế (V) | 4 | 6 | 8 | 9 | 10
Cường độ dòng điện (A) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,5
Dây dẫn 1
Dây dẫn 2
Hiệu điện thế U(V) | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9
Cường độ dòng điệnI1 (A) | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50
Thương số | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Hiệu điện thế U(V) | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9
Cường độ dòng điệnI1 (A) | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50
 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Hiệu điện thế U(V) | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9
Cường độ dòng điện I2(A) | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,30 | 0,36
Thương số | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Hiệu điện thế U(V) | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9
Cường độ dòng điện I2(A) | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,30 | 0,36
 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25

## Slide 10
Dây dẫn 1
Dây dẫn 2
Đối với mỗi dây
dẫn như nhau
thì thương số
không đổi
Hiệu điện thế U(V) | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9
Cường độ dòng điệnI1 (A) | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50
Thương số | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Hiệu điện thế U(V) | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9
Cường độ dòng điệnI1 (A) | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50
 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Hiệu điện thế U(V) | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9
Cường độ dòng điện I2(A) | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,30 | 0,36
Thương số | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Hiệu điện thế U(V) | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9
Cường độ dòng điện I2(A) | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,30 | 0,36
 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Đối với mỗi dây
dẫn như nhau
thì thương số
khác nhau

## Slide 11
- Đối với mỗi dây dẫn như nhau thì thương số không đổi
- Đối với hai dây dẫn khác nhau thì thương số khác nhau
Kết luận

## Slide 12
1. ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN:
Trị số không đổi đối với mỗi dây
dẫn và được gọi là điện trở của dây dẫn
dẫn đó
b) Trong mạch địên, điện trở được kí hiệu
hoặc

## Slide 13
c) Đơn vị của địên trở là Ôm, kí hiệu là
kilôôm (k )
1k =1000
mêgaôm (M )
1M =1000.000
d) Ý nghĩa của điện trở: Điện trở biểu thị mức độ cản trở dòng điện nhiều hay ít của một dây dẫn.
1. ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN:

## Slide 14
2. ĐỊNH LUẬT ÔM
a) Hệ thức của định luật
Trong đó: I: Cường độ dòng điện , có đơn vị ampe(A)
U: Hiệu điện thế, có đơn vị Vôn (V)
R: Điện trở của dây có đơn vị ôm( )

## Slide 15
2. ĐỊNH LUẬT ÔM
a) Hệ thức của định luật:
b) Phát biểu định luật:
Cường độ dòng địên chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu địên thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây

## Slide 16: U = I. R
R =

## Slide 17
DẶN DÒ
Học thuộc ghi nhớ bài
Xem trước bài