## Slide 1
CHỦ ĐỀ 3
ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP ĐOẠN MẠCH SONG SONG
(tiếp theo)

## Slide 2
Đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp:
I = I1 = I2
U = U1 + U2
Rtđ = R1 + R2
U1
R1
U2
R2

## Slide 3
Đoạn mạch gồm n điện trở mắc nối tiếp:
I = I1 = I2 = …..= In
U = U1 + U2 + …..+ Un
Rtđ = R1 + R2 + …+Rn

## Slide 4
Quan sát sơ đồ mạch điện hình bên và cho biết các điện trở R1, R2 được mắc với nhau như thế nào? Nêu vai trò của ampe kế và vôn kế trong sơ đồ.
K
A
B
R1
R2
V
A
+
-
Notes: Học sinh tự điền số liệu

## Slide 5
Sơ đồ mạch điện cho biết :
- Điện trở R1được mắc song song với điện trở R2.
-Ampe kế đo cường độ dòng điện chạy trong mạch chính.
-Vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở đồng thời đo hiệu điện thế hai đầu của đoạn mạch.
K
A
B
R1
R2
V
A
+
-

## Slide 6
1. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song:
I. Đoạn mạch gồm các điện trở mắc song song:

## Slide 7
Trong đoạn mạch song song :
Cường độ dòng điện qua mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua các mạch nhánh: I = I1 + I2 (1)
Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch song song bằng hiệu điện thế giữa 2 đầu mỗi mạch nhánh: U = U1 + U2 (2)

## Slide 8
Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điên trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó:
(3)

## Slide 9
Chứng minh:
Vì R1 mắc song song R2 nên ta có:
U1 = U2
Mà U1= I1R1
U2 = I2R2
Nên I1R1 = I2R2
=>
Notes: Học sinh tự điền số liệu

## Slide 10
2.Điện trở tương đương:
Từ đó suy ra

## Slide 11
Chứng minh: Áp dụng định luật Ôm cho đoạn mạch song song và cho từng điện trở, ta có:
Từ (1) ta có:
Và từ (2)

## Slide 12
Đối với đoạn mạch gồm n điện trở mắc song song:
I = I1 + I2 + …..+ In
U = U1 = U2 = …..= Un
I1
R2
I2
R1

## Slide 13
Học thuộc ghi nhớ của bài
Đọc “Thế giới quanh ta”
Xem trước bài 1,2,3 chủ đề 4