## Slide 1: VẬT LÝ 9 ĐOẠN MẠCH SONG SONG

## Slide 2: KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Ghi các hệ thức về cường độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp.
Câu 2: Có 3 điện trở: R1= 5 , R2= 10 , R3= 15
Mắc nối tiếp với nhau vào giữa hai điểm có hiệu điện thế 12V
a. Tính điện trở tương đương của mạch
b. Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở

## Slide 3: TiẾT 5 - Bài 5
ĐOẠN MẠCH SONG SONG

## Slide 4
Đối với đoạn mạch song song, điện trở tương đương của đoạn mạch có bằng tổng các điện trở thành phần không?

## Slide 5: I. CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ TRONG ĐOẠN MẠCH SONG SONG
Nhớ lại kiến thức lớp 7( đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song)
 Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ:
I = I1 + I2 (1)
 Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa hại đầu mỗi mạch rẽ:
U = U1 = U2 (2)
I1
I2
I

## Slide 6: 2. Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song
Quan sát sơ đồ và cho biết các điện trở R1, R2 được mắc như thế nào với nhau. Nêu vai trò của vôn kế và ampe kế trong mạch
+ Hai điện trở R1 và R2 được mắc song song với nhau
+ Vôn kế V đo hiệu điện thế giữa hai đầu 2 điện trở và hiệu điện thế giữa 2 đầu nguồn điện
+ Ampe kế A đo cường độ dòng điện chạy qua mạch chính
Các hệ thức(1), (2) vẫn đúng đối với đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song.
C1
A
V
K
A
B
R1
R2
+
-

## Slide 7
I = I1 + I2 (1)
U = U1 = U2 (2)
2. Đoạn mạch 2 điện trở mắc song song:
A
K
A
B
R1
R2
+
-

## Slide 8
R1
R2
I2
I1
=
Chứng minh:
C2
- Áp dụng định luật Ôm ta có:
U1=I1.R1
U2=I2.R2
Vì song song , ta có U1= U2 nên suy ra:
R2
R1
(3)

## Slide 9
I = I1 + I2
U = U1 = U2
2. Đoạn mạch 2 điện trở mắc song song:
A
K
A
B
R1
R2
+
-
R1
R2
I2
I1
=
(3)
(2)
(1)

## Slide 10: II. ĐIỆN TRỞ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA ĐOẠN MẠCH SONG SONG
1. Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song
C3
2
1
1
1
1
R
R
Rtđ
+
=
 Chứng minh công thức:
Vì I = I1 + I2
Do đó :
2
1
R
U
R
U
Rtđ
U
+
=
2
1
1
1
1
R
R
Rtđ
+
=
Ta có: U = U1 = U2
Rtđ
U
I
=
,
1
1
R
U
I
=
,
2
2
R
U
I
=

## Slide 11
M
N
2. Thí nghiệm kiểm tra:
K
5
3
2
0
1
4
6
V
-
+
IAB= 1A
B
A
0,5
0
1
1,5
A
+
-
A
R1=24
R2=8
Notes: 11
Học sinh tự điền số liệu

## Slide 12
0,5
0
1
1,5
A
+
-
A
K
5
3
2
0
1
4
6
V
-
+
A
B
Rtđ= 6
2. Thí nghiệm kiểm tra:
Notes: 12
Học sinh tự điền số liệu

## Slide 13
Nếu mạch chỉ có 2 điện trở R1 và R2 mắc song song thì:
3. Kết luận: Đối với đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song thì nghịch đảo của điện trở tương đương bằng tổng các nghịch đảo của từng điện trở thành phần.
Công thức tính điện trở tương đương trong đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song:
Nếu mạch có n điện trở như nhau là R mắc song song thì:
(4)

## Slide 14
I = I1 + I2
U = U1 = U2
Đoạn mạch 2 điện trở mắc song song:
A
K
A
B
R1
R2
+
-
R1
R2
I2
I1
=
(2)
2
1
1
1
1
R
R
Rtđ
+
=
(4)
(1)
(3)

## Slide 15: Mạch điện song song
Nghịch đảo của điện trở tương đương mạch bằng tổng các nghịch đảo của từng điện trở thành phần
Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn
mạch song song bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ.
Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện qua các mạch rẽ.
Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó.
IAB = I1 + I2 (4)
=
I1
I2
R2
R1
UAB = U1 = U2 (1)
A
D
C
B
(2)
(3)
2
1
1
1
1
R
R
Rtđ
+
=
(1)
(4)

## Slide 16: III. VẬN DỤNG
Trong phòng học đang sử dụng một đèn dây tóc và một quạt trần có cùng hiệu điện thế định mức 220V. Hiệu điện thế của nguồn là 220V. Mỗi đồ dùng đó đều có công tắc và cầu chì bảo vệ riêng.
+ Đèn và quạt được mắc như thế nào vào nguồn để chúng hoạt động bình thường?
+ Vẽ sơ đồ mạch điện đó. Cho kí hiệu sơ đồ của quạt điện là
+ Nếu đèn không hoạt động thì quạt có hoạt động không? Vì sao?
M

## Slide 17
-Đèn và quạt được mắc song song vào nguồn
M
N
Đ
Quạt
M
K1
K2
-Công tắc K1 điểu khiển đèn
-Công tắc K2 điểu khiển quạt
Sơ đồ hình vẽ
-Nếu đèn không hoạt động thì quạt vẫn hoạt động bình thường
Vì quạt trần và đèn dây tóc có cùng hiệu điện thế định mức là 220V nên đèn và quạt trần được mắc song song vào nguồn 220V để chúng hoạt động bình thường.

## Slide 18
C5
2
1
1
1
1
R
R
R
tđ
+
=
Điện trở tương đương của mạch:
15
30
30
30
.
30
.
2
1
2
1
=
+
=
+
=
R
R
R
R
R
tđ
R1 = R2 =30
Rtđ = ?
Tóm tắt


## Slide 19
Hoặc: Vì R1=R2= 30 nên

## Slide 20
I = I1 + I2 +...+ In
U = U1 = U2 =...= Un
Mở rộng cho đoạn mạch n điện trở mắc song song:

## Slide 22
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Học phần ghi nhớ SGK
Làm các bài tập đã làm.
Tìm hiểu trước bài 6 sách giáo khoa