## Slide 1
BÀI GIẢNG
GV : Công nghệ 8,9
Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ
CÔNG NGHỆ 9

## Slide 2
Công nghệ 9 – Tiết 2,3
Bài 2. VẬT LIỆU ĐIỆN DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

## Slide 3: Để lắp đặt được mạng điện trong nhà người ta sử dụng những vật liệu gì?
I. DÂY DẪN ĐIỆN
II. DÂY CÁP ĐIỆN
III. VẬT LIỆU
CÁCH ĐIỆN

## Slide 4: I. DÂY DẪN ĐIỆN
a | b | c | d
Dây dẫn trần | Dây dẫn bọc cách điện | Dây dẫn lõi nhiều sợi | Dây dẫn lõi một sợi
1. Phân loại:
Quan sát cấu tạo của một số loại dây dẫn điện trong hình 2.1, phân loại và ghi vào bảng sau:
a, b, c, d
b, c, d
a
Hình 2.1

## Slide 5
Dây dẫn trần
Dây dẫn bọc cách điện
Hình 1
Hình 2

## Slide 6
Hãy điền những từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:
- Có nhiều loại dây dẫn điện. Dựa vào lớp vỏ cách điện, dây dẫn điện được chia thành dây dẫn trần và dây dẫn …………….
- Dựa vào số lõi và số sợi của lõi có dây một lõi, dây ………… lõi, dây lõi một sợi và dây lõi………. sợi.
bọc cách điện
nhiều
nhiều

## Slide 7: I. DÂY DẪN ĐIỆN
- Dựa vào lớp vỏ cách điện, dây dẫn điện được chia thành dây dẫn trần và dây dẫn bọc cách điện.
- Dựa vào số lõi và số sợi của lõi có dây một lõi, dây nhiều lõi, dây lõi một sợi và lõi nhiều sợi.
1. Phân loại:

## Slide 8
Theo em mạng điện trong nhà thường sử dụng loại dây dẫn điện nào?
Mạng điện trong nhà thường sử dụng loại dây dẫn bọc cách điện

## Slide 9
1
2
3
1
2
 Lõi dây:
 Vỏ cách điện:
 Vỏ bảo vệ cơ học:
Bằng đồng( hoặc nhôm), được chế tạo thành một sợi hay nhiều sợi bện với nhau.
Bằng cao su(hoặc PVC), gồm một lớp hoặc nhiều lớp.
Chống va đập cơ học, ảnh hưởng của độ ẩm, nước và các chất hóa học.
2. Cấu tạo dây dẫn điện được bọc cách điện:
Hình 2.2
Dây dẫn bọc cách điện

## Slide 10
Để phân biệt dây pha và dây trung hòa của nguồn điện từ đó giúp lắp đặt, sửa chữa mạng điện dễ dàng.
Tại sao vỏ cách điện thường có màu sắc khác nhau?

## Slide 11
3. Sử dụng dây dẫn điện:
- Không sử dụng tùy tiện mà phải tuân theo thiết kế, tiêu chuẩn nhất định.
- Thường xuyên kiểm tra vỏ cách điện.
- Đảm bảo an toàn dây dẫn nối dài (dây có phích cắm).

## Slide 12
- Kí hiệu của dây dẫn bọc cách điện là M(n x F)
- M là lõi đồng
- n là số lõi dây
- F là tiết diện của lõi dây dẫn (mm2)
3. Sử dụng dây dẫn điện:

## Slide 13
- Dây bọc cách điện lõi Đồng
- Số lõi dây: 2
- Tiết diện: 1,5 mm2
3. Sử dụng dây dẫn điện:
VD: Đọc kí hiệu dây dẫn điện của bản vẽ thiết kế mạng điện M(2x1,5)

## Slide 14
Trong quá trình sử dụng cần chú ý:
+ Thường xuyên kiểm tra vỏ cách điện của dây dẫn để tránh gây ra tai nạn điện cho người sử dụng.
+ Đảm bảo an toàn khi sử dụng dây dẫn điện nối dài (dây dẫn có phích cắm điện).
3. Sử dụng dây dẫn điện:

## Slide 15
II. DÂY CÁP ĐIỆN

## Slide 16
1
2
3
Lõi cáp
Vỏ cách điện
Vỏ bảo vệ
1
2
3
Bằng đồng (hoặc nhôm), gồm một lõi hoặc nhiều lõi.
Bằng cao su tự nhiên, cao su tổng hợp, PVC.
Được chế tạo cho phù hợp với các môi trường lắp đặt cáp khác nhau.
1. Cấu tạo của dây cáp điện:
Quan sát hình 2.3, em hãy cho biết cấu tạo của dây cáp gồm những bộ phận nào?
Notes: 16

## Slide 17
- Lõi cáp
- Vỏ cách điện
- Vỏ bảo vệ
Có lớp vỏ bảo vệ mềm chịu được nắng, mưa.
1. Cấu tạo của dây cáp điện:
SGK -Tr.11
Lớp vỏ cáp điện của mạng điện trong nhà thuộc loại nào?
Notes: 17

## Slide 18
CÁP MỘT LÕI
Phạm vi sử dụng
Sử dụng mỗi cáp cho một pha
Notes: 18

## Slide 19
CÁP NHIỀU LÕI
Phạm vi sử dụng
Sử dụng một cáp cho nhiều pha
Notes: 19

## Slide 20
Phân biệt giữa dây dẫn điện và dây cáp điện?
Dẫn nguồn: https://thietbidientt.com/so-sanh-day-dan-dien-va-day-cap-dien-chi-tiet-nhat-cong-ty-tt/
Dây dẫn điện | Dây cáp điện
Có 2 loại là dân trần và dây bọc cách điện. Sản phẩm có một lớp vỏ bọc thậm chí là 2 lớp vỏ bọc nhưng chỉ có 1 lõi dây dẫn điện. | Là loại dây có nhiều lớp vỏ bọc các điện và abro để đảm bảo an toàn chống lại các tác động cơ học và sự ảnh hưởng của môi trường. Ngoài trùng lớp vỏ cách điện, dây cáp điện còn có lớp vỏ bảo vệ nên dây lớn hơn dây điện thông thường và khi nhìn vào trông giống sợi cáp
Sản phẩm được sử dụng khi nó được đảm bảo cách điện an toàn cho thiết bị và người dùng, dây trần được đặt trên cao, dây có vỏ bọc cách điện thì được luồn trong ống nhựa. | Dây cáp điện thường được sử dụng trong các trường hợp yêu cầu cao như cách điện an toàn, vì cáp điện được bọc thép và có khả năng chịu va đập nên có thể chịu được cháy nổ ở những nơi có nhiệt độ mô trường cao. Chính vì vậy sản phẩm thường được sử dụng để truyền tải nguồn điện cao, truyền tín hiệu điều khiển, được sử dụng nhiều nhất trong các đầu nối của thiết bị điện công nghiệp và dân dụng

## Slide 21
2. Sử dụng dây cáp điện:
Notes: 21

## Slide 22
Phạm vi sử dụng của dây cáp điện đối với mạng điện trong nhà như thế nào?
Đối với mạng điện trong nhà, cáp được dùng để lắp đặt đường dây hạ áp dẫn điện từ lưới điện phân phối gần nhất đến mạng điện trong nhà.
2. Sử dụng dây cáp điện:

## Slide 23: Trong mạng điện, vật liệu cách điện luôn đi liền với những vật liệu dẫn điện, đảm bảo cho mạng điện làm việc đạt hiệu quả và an toàn cho người và mạng điện.
III. VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN

## Slide 24
Thế nào là vật liệu cách điện?
Vật liệu cách điện là vật liệu không cho dòng điện truyền qua.
III. VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN
Notes: 24

## Slide 25
Hãy gạch chéo vào những ô trống để chỉ ra những vật liệu cách điện của mạng điện trong nhà?
Pu li sứ | 
Ống luồn dây dẫn | 
Vỏ cầu chì | 
Vỏ đui đèn | 
Thiếc | 
Mica | 
X
X
X
X
X
Notes: 25

## Slide 26
Vật liệu cách điện phải đạt những yêu cầu nào?
- Độ cách điện cao.
- Chịu nhiệt tốt.
- Chống ẩm tốt.
- Có độ bền cơ học cao.
III. VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN
Notes: 26

## Slide 27
III. VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN
- Yêu cầu của vật liệu cách điện:
+ Độ cách điện cao.
+ Chịu nhiệt tốt.
+ Chống ẩm tốt.
+ Có độ bền cơ học cao.
Notes: 27

## Slide 28
DẶN DÒ
- Học bài
- Xem trước bài 3: Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà.