## Slide 1
TRƯỜNG THCS LÊ VĂN VIỆT
CHỦ ĐỀ 2:
ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN
- ĐỊNH LUẬT OHM

## Slide 2
I. ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN
CHỦ ĐỀ 2. ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN - ĐỊNH LUẬT OHM.
Các em làm thí nghiệm như Hình 1.1 Trang 8 ở chủ đề 1 để khảo sát sự phụ thuộc của I vào U với hai dây dẫn khác nhau để có kết quả như bảng 1 Trang 13 ở chủ đề 2.
V
A
K
A+
- B
3. Các em hãy tính thương số U/I2 và rút ra nhận xét gì?
2. Các em hãy tính thương số U/I1 và rút ra nhận xét gì?

## Slide 3
HIỆU ĐIỆN THẾ U (V) |  | 1,5 | 3 | 4,5 | 6.0 | 7,5 | 9,0
Dây dẫn 1 | Cường độ dòng điện I1(A) | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5
 | Thương số U/I1 |  |  |  |  |  | 
Dây dẫn 2 | Cường độ dòng điện I2(A) | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,3 | 0,36
 | Thương số U/I2 |  |  |  |  |  | 
CHỦ ĐỀ 2. ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN - ĐỊNH LUẬT OHM.
Bảng 1 Trang 13 sách Tài liệu dạy học Vật Lý 9
I. ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN
6
6
6
6
6
6
25
25
25
25
25
25

## Slide 4
1. Đối với mỗi dây dẫn thì thương số U/I luôn luôn không đổi gọi là điện trở của dây dẫn đó.
2. Đối với hai dây dẫn khác nhau thì điện trở của hai dây dẫn khác nhau.
Giá trị luôn không đổi gọi là điện trở của dây dẫn dẫn đó.
- Đơn vị của địên trở là Ôm, kí hiệu là
- Các bội số của đơn vị Ôm như:
1k = 1000
1M = 1000000
CHỦ ĐỀ 2. ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN- ĐỊNH LUẬT OHM.
I. ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN

- Kí hiệu của điện trở trong sơ đồ mạch điện :
R

## Slide 5
Ý nghĩa của điện trở : Điện trở biểu thị mức độ cản trở dòng điện nhiều hay ít của một dây dẫn.
3/ Các em hãy dựa vào kết quả ở bảng 1 trang 13, với một hiệu điện thế xác định đặt vào dây dẫn, điện trở của dây dẫn càng lớn thì cường độ dòng điện đi qua dây dẫn càng nhỏ, ta nói dòng điện bị cản trở càng nhiều.
CHỦ ĐỀ 2. ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN - ĐỊNH LUẬT OHM.
I. ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN
Ý nghĩa của điện trở

HIỆU ĐIỆN THẾ U(V) |  | 1,5 | 3 | 4,5 | 6.0 | 7,5 | 9,0
Dây dẫn 1 | Cường độ dòng điện I1(A) | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5
 | Điện trở R1 = U/I1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Dây dẫn 2 | Cường độ dòng điện I2(A) | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,3 | 0,36
 | Điện trở R2 = U/I2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25

## Slide 6
II. ĐỊNH LUẬT OHM
1) Công thức
CHỦ ĐỀ 2. ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN- ĐỊNH LUẬT OHM.
I: cường độ dòng điện (A)
R: điện trở ( )
U: hiệu điện thế (V)
Trong đó

## Slide 7
II. ĐỊNH LUẬT ÔM
1) Công thức
2) Phát biểu định luật:
CHỦ ĐỀ 2. ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN - ĐỊNH LUẬT OHM.
Cường độ dòng địên chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu địên thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.


## Slide 8
BT 8 Trang 17 Một dây dẫn có điện trở R = 12Ω. Đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế U = 6V.
a/ Tìm cường độ dòng điện qua dây dẫn?
b/ Giữ nguyên giá trị hiệu điện thế U, để cường độ dòng điện qua dây giảm đi 0,2A, phải thay bằng một dây dẫn khác có điện trở là bao nhiêu?
III. VẬN DỤNG
HƯỚNG DẪN
b/ Giữ nguyên giá trị hiệu điện thế U, để cường độ dòng điện qua dây giảm đi 0,2A, khi đó I’ = 0,5 - 0,2 = 0,3A, ta phải thay bằng một dây dẫn khác có điện trở là
CHỦ ĐỀ 2. ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN - ĐỊNH LUẬT OHM.
a/ = = 0,5A
Ta có: R = 12 Ω; U = 6 V

## Slide 9
1.Các em nên tách phần bài học ghi bài I,II.. vào tập bài học và bài tập vận dụng là phần cuối III… của mỗi bài vào vở bài tập.
(ghi riêng ở giữa hoặc cuốn khác càng tốt).
2.Học sinh sẽ phải chép bài sau khi học xong.
3.Làm bài tập vận dụng và bài tập về nhà trong SGK trước mỗi buổi học kế tiếp.
4.Thầy cô sẽ chấm tập bài tập lấy điểm sản phẩm học tập của các em (KT15’) và chấm tập bài học lấy điểm kiểm tra miệng của mỗi học kỳ.
DẶN DÒ HỌC SINH
CHỦ ĐỀ 2. ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN- ĐỊNH LUẬT OHM.

## Slide 10
DẶN DÒ HỌC SINH
1.Các em nên tách phần bài học ghi bài I,II.. vào tập bài học và bài tập vận dụng là phần cuối III… của mỗi bài vào vở bài tập.( ghi riêng ở giữa hoặc cuốn khác càng tốt).
2.Học sinh sẽ phải chép bài sau khi học xong.
3.Làm bài tập vận dụng và bài tập về nhà trong SGK trước mỗi buổi học kế tiếp.
4.Thầy cô sẽ chấm tập bài tập lấy điểm sản phẩm học tập của các em(KT15’) và chấm tập bài học lấy điểm kiểm tra miệng của mỗi học kỳ.
CHỦ ĐỀ 2. ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN- ĐỊNH LUẬT OHM.