## Slide 1
Chương V: TRUYỀN VÀ BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG
Bài 29: TRUYỀN CHUYỂN ĐỘNG

## Slide 2
LÀM THẾ NÀO ĐỂ XE ĐẠP CHUYỂN ĐỘNG?

## Slide 3: Sự truyền chuyển động được thể hiện qua chi tiết nào?
đĩa
xích
líp
I. Tại sao cần truyền chuyển động?
H.29.1: Cơ cấu truyền chuyển động

## Slide 4
- Vị trí của đĩa và líp ở gần nhau hay xa nhau?
- Tốc độ quay của líp và đĩa có giống nhau hay không?
CÂU HỎI THẢO LUẬN

## Slide 5: Các bộ phận của máy: + Thường đặt xa nhau, đều được dẫn động từ một chuyển động ban đầu. + Có tốc độ quay không giống nhau. => Bộ truyền chuyển động thực hiện nhiệm vụ truyền và biến đổi tốc độ cho phù hợp với tốc độ của các bộ phận trong máy.

## Slide 6: II. Bộ truyền chuyển động
Truyền động ăn khớp.
Truyền động ma sát – truyền động đai

## Slide 7
Bánh dẫn
Bánh bị dẫn
Dây đai
b) Cấu tạo
2
1
3
a) Khái niệm
1. Truyền động ma sát – truyền động đai
Là cơ cấu truyền chuyển động quay nhờ lực ma sát giữa các mặt tiếp xúc của vật dẫn và vật bị dẫn.

## Slide 8
D1
D2
nbd (n2)
nd
(n1)
Tỉ số truyền i được xác định bởi công thức:
Trong đó: - D1, n1: đường kính, tốc độ quay (vòng/phút) của bánh dẫn.
- D2, n2: đường kính, tốc độ quay (vòng/phút) của bánh bị dẫn.
c) Nguyên lí làm việc

## Slide 9
Hai nhánh đai mắc song song
Hai nhánh đai mắc chéo nhau

## Slide 10
d) Ứng dụng: Cấu tạo đơn giản, làm việc êm, ít ồn, truyền chuyển động giữa các trục cách xa nhau.
Máy rửa xe
Máy kéo, cày
Máy khâu
Ô tô
Máy tiện
Máy khoan

## Slide 11
Một số ứng dụng khác:

## Slide 12
Truyền động bánh răng
Truyền động xích
2. Truyền động ăn khớp

## Slide 13
Bánh bị dẫn
Bánh dẫn
Truyền động bánh răng
a) Cấu tạo

## Slide 14
Truyền động xích
Đĩa bị dẫn
Đĩa dẫn
Xích

## Slide 15
Z1
Z2
n1
n2
2
Tỉ số truyền được tính:
Trong đó: - Z1, n1: Số răng, tốc độ quay (vòng/phút) của bánh dẫn.
- Z2, n2: Số răng, tốc độ quay (vòng/phút) của bánh bị dẫn.
b) Tính chất

## Slide 16
Muốn truyền chuyển động giữa các trục cách xa nhau ta làm thế nào ?
1
4
2
3
DÙNG BỘ TRUYỀN ĐỘNG XÍCH HOẶC DÙNG NHIỀU CẶP BÁNH RĂNG KẾ TIẾP NHAU.

## Slide 17
Truyền động bánh răng trong đồng hồ
Truyền động xích trong máy nâng chuyển
c) Ứng dụng

## Slide 18
TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG TRONG MÁY PHAY BÁNH RĂNG CON XOẮN

## Slide 19
TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG TRONG HỘP SỐ XE Ô TÔ

## Slide 20
TRUYỀN ĐỘNG XÍCH TRONG ĐỘNG CƠ XE Ô TÔ

## Slide 21
TRUYỀN ĐỘNG XÍCH TRONG ĐỘNG CƠ XE MÔ TÔ

## Slide 22: Bài tập vận dụng:
Đĩa xích của xe đạp có 50 răng, đĩa líp có 20 răng. Tính tỉ số truyền i và cho biết chi tiết nào quay nhanh hơn?
Giải
Kết luận: Vậy đĩa líp sẽ quay nhanh hơn đĩa xích 2,5 lần
Tóm tắt:
Z1 = 50 răng
Z2= 20 răng
Tính: i = ? lần
- Tỉ số truyền i là:
Ta có:
Mặt khác ta có:
Bài số 4 SGK trang 101