## Slide 1: BÀI 6: THỰC HÀNH
LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN

## Slide 2
Bài 6 : Thực hành – Lắp mạch điện bảng điện
MỤC TIÊU :
Hiểu được quy trình lắp đặt mạch điện
bảng điện.
Vẽ được sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt
mạch điện bảng điện.
1
2
Lắp đặt được mạch điện gồm 2 cầu chì,
1 ổ cắm, 1 công tắc điều khiển 1 bóng đèn
đúng quy trình và yêu cầu kĩ thuật.
3
4
Làm việc an toàn khoa học.

## Slide 3
Bài 6 : Thực hành – Lắp mạch điện bảng điện
I/ Dụng cụ, vật liệu và thiết bị
a) Dụng cụ :

## Slide 4
Kềm răng
Kềm cắt
Kềm mỏ nhọn
Kềm tuốt dây
Tua-vít
Thước kẻ
Bút chì
Bút thử điện

## Slide 5
Bài 6 : Thực hành – Lắp mạch điện bảng điện
I/ Dụng cụ, vật liệu và thiết bị
a) Dụng cụ :
b) Vật liệu và thiết bị :

## Slide 6
Cầu chì
Công tắc
Ổ cắm
Băng keo cách điện
Giấy nhám
Bảng điện
Đui đèn
Bóng đèn
Dây dẫn điện

## Slide 7
Bài 6 : Thực hành – Lắp mạch điện bảng điện
I/ Dụng cụ, vật liệu và thiết bị
a) Dụng cụ :
b) Vật liệu và thiết bị :
II/ Nội dung và trình tự thực hành
1) Tìm hiểu chức năng của bảng điện :
Trong mạng điện bảng điện được dùng để làm gì ?
 Bảng điện là 1 phần của mạng điện trong nhà. Trên bảng điện thường lắp những thiết bị đóng cắt, bảo vệ và lấy điện của mạng điện.

## Slide 8
Bài 6 : Thực hành – Lắp mạch điện bảng điện
I/ Dụng cụ, vật liệu và thiết bị
a) Dụng cụ :
b) Vật liệu và thiết bị :
II/ Nội dung và trình tự thực hành
1) Tìm hiểu chức năng của bảng điện :
KWh
4
5
1
2
3
6
O
A
A
O
Sự phân bố bảng điện trong mạng điện trong nhà
Bảng điện
chính
1,3 .Cầu chì tổng
2 .Công tơ điện
4,5 .Bảng điện nhánh
6 .Cầu dao

## Slide 9
Bài 6 : Thực hành – Lắp mạch điện bảng điện
Bảng điện
chính
Bảng điện nhánh
KWh
4
5
1
2
3
6
O
A
A
O
Làm thế nào để phân biệt bảng điện chính và bảng điện nhánh?

## Slide 10
Bài 6 : Thực hành – Lắp mạch điện bảng điện
I/ Dụng cụ, vật liệu và thiết bị
a) Dụng cụ :
b) Vật liệu và thiết bị :
II/ Nội dung và trình tự thực hành
1) Tìm hiểu chức năng của bảng điện :

## Slide 11
Bài 6 : Thực hành – Lắp mạch điện bảng điện
 | Bảng điện chính | Bảng điện nhánh
Lắp cầu chì, công tắc, ổ cắm, hộp số quạt…
Cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống điện trong nhà.
Lắp cầu chì tổng, cầu dao tổng hoặc áptômat tổng
Cung cấp điện tới các đồ dùng điện.
Nhiệm vụ
Chức năng

## Slide 12
Bài 6 : Thực hành – Lắp mạch điện bảng điện
I/ Dụng cụ, vật liệu và thiết bị
a) Dụng cụ :
b) Vật liệu và thiết bị :
II/ Nội dung và trình tự thực hành
1) Tìm hiểu chức năng của bảng điện :
2) Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện
a. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí
?
Thảo luận nhóm
1. Mạch điện bảng điện gồm những phần tử nào?
2. Các phần tử trong mạch điện được mắc với nhau như thế nào ?
A O
Sơ đồ nguyên lí mạch điện bảng điện

## Slide 13
Bài 6 : Thực hành – Lắp mạch điện bảng điện
1. Mạch điện bảng điện gồm những phần tử nào?
A O
Sơ đồ nguyên lí mạch điện bảng điện
 Gồm 2 cầu chì, 1 công tắc 2 cực điều khiển, 1 đèn và 1 ổ cắm
2. Các phần tử trong mạch điện được mắc với nhau như thế nào ?
Cách ghép nối:
+ Công tắc và cầu chì mắc nối tiếp với nhau và nối với dây pha.
+ Bóng đèn, ổ cắm mắc song song với nhau và nối dây trung tính.

## Slide 14
Bài 6 : Thực hành – Lắp mạch điện bảng điện
Trước khi vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện cần xác định một số yếu tố sau:
A O
Sơ đồ nguyên lí mạch điện bảng điện
. Mục đích sử dụng, vị trí lắp đặt bảng điện.
. Vị trí, cách lắp đặt các phần tử của mạch điện.
. Phương pháp lắp đặt dây dẫn: lắp đặt nổi hay chìm.

## Slide 15
Bài 6 : Thực hành – Lắp mạch điện bảng điện
I/ Dụng cụ, vật liệu và thiết bị
a) Dụng cụ :
b) Vật liệu và thiết bị :
II/ Nội dung và trình tự thực hành
1) Tìm hiểu chức năng của bảng điện :
2) Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điên
a. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí
b. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện
c. Vẽ đường dây nguồn
b. Xác định vị trí để bảng điện và bóng đèn
a. Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện
d. Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lý
Bước 1
Bước 2
Bước 3
Bước 4
Hãy sắp xếp các nội dung sau cho đúng với trình tự từng bước vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện

## Slide 16
Bài 6 : Thực hành – Lắp mạch điện bảng điện
I/ Dụng cụ, vật liệu và thiết bị
a) Dụng cụ :
b) Vật liệu và thiết bị :
II/ Nội dung và trình tự thực hành
1) Tìm hiểu chức năng của bảng điện :
2) Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điên
a. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí
b. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện
c. Vẽ đường dây nguồn
b. Xác định vị trí để bảng điện và bóng đèn
a. Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện
d. Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lý

## Slide 17
2. SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN
Được tiến hành theo các bước :
O
A
1. Vẽ đường dây nguồn
2. Xác định vị trí bảng điện, bóng đèn
3. Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện
4. Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lí
b. Sơ đồ lắp đặt

## Slide 18
Một số cách bố trí thiết bị trên bảng điện

## Slide 19
O
A
O A
Bước 4: Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lý
Sơ đồ nguyên lý

## Slide 20
Nội dung về nhà:
. Phân biệt được bảng điện chính và bảng điện nhánh.
. Trình tự tiến hành vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện.

## Slide 22
Bài 6 : Thực hành – Lắp mạch điện bảng điện
I/ Dụng cụ, vật liệu và thiết bị
a) Dụng cụ :
b) Vật liệu và thiết bị :
II/ Nội dung và trình tự thực hành
1) Tìm hiểu chức năng của bảng điện :
2) Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điên
a. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí
b. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện
3) Lắp đặt mạch điện bảng điện
QUY TRÌNH
Vạch
dấu
Khoan
lỗ
bảng
điện
Nối dây
TBĐ
của BĐ
Lắp
TBĐ
vào BĐ
Kiểm
tra
?
?
?
?
?

## Slide 23
Nối dây thiết bị điện::
Cắt dây dẫn điện dài 10Cm.
Đấu vào hai đầu của . Cầu chì, công tắc, ổ cắm, đuôi bóng điện.
Đặt cac thiết bị vào vị trí trên bảng điện
Luồn dây ra phía sau bảng điện
Bắt vít các thiết bị vào bảng điện
Đấu dây theo mạch điện lắp đặt
Kiểm tra mạch điện

## Slide 24
h
h
h
Bảng điện
Ổ điện
Công tắc
Cầu chì
1. Vẽ trục đối xứng của bảng điện .
2. Đặt thiết bị lên bảng điện ngay ngắn, cân đối vả theo thứ tự cầu chì, công tắc, ổ lấy điện .
3. Cuối cùng lấy dấu lỗ bắt vít, đi dây
VẠCH DẤU

## Slide 25
Vina
Bước 1:

## Slide 26
Bước 1:

## Slide 27
Bước 2:

## Slide 28
Bài 6 : Thực hành – Lắp mạch điện bảng điện
củng cố
Tìm điểm sai trong các mạch điện sau đây
O
A
B
O
A
A

## Slide 29
A O
Sơ đồ nguyên lí mạch điện bảng điện
A O
Sơ đồ nguyên lí mạch điện bảng điện
Ưu nhược điểm của 2 sơ đồ trên ?
củng cố
Bài 6 : Thực hành – Lắp mạch điện bảng điện

## Slide 30
Bài 6 : Thực hành – Lắp mạch điện bảng điện
củng cố
Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm: 2 cầu chì, 1 ổ điện, 1 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn mắc song song
O
A