## Slide 1
- Mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển một đèn còn được gọi là “Mạch đèn cầu thang” . Đây là mạch điện hiện nay được sử dụng rộng rãi trong gia đình và các cơ quan xí nghiệp nhằm tiết kiệm điện năng tiêu thụ.

## Slide 2
Mục tiêu bài học :
- Hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện dùng hai công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn.
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện .
- Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình, đúng yêu cầu kĩ thuật.
- Làm việc cẩn thận, chính xác, khoa học, nhanh, gọn và đảm bảo an toàn điện.

## Slide 3
I- DỤNG CỤ, VẬT LIỆU, THIẾT BỊ
- Dụng cụ : kìm tuốt dây, tua vít (dẹp, baker), kéo, bút thử điện.
- Vật liệu : 2 bảng điện nhựa,, băng dính cách điện, vít cấy.
- Thiết bị : 1 cầu chì, 2 công tắc 3 cực, 1 bộ đèn sợi đốt (đui đèn- bóng đèn), dây dẫn điện.

## Slide 4
II. NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH
Tìm hiểu công tắc 3 cực:
Công tắc 3 cực khác công tắc 2 cực như thế nào ?
Công tắc 3 cực
Công tắc 2 cực
Mặt trước
Mặt sau
Mặt trước
Mặt sau

## Slide 5
I. TÌM HIỂU CÔNG TẮC 3 CỰC :
* Trả lời : - Công tắc 3 cực có 3 tiếp điểm
- Công tắc 2 cực có 2 tiếp điểm
Công tắc 3 cực khác công tắc 2 cực như thế nào ?
* Công tắc 3 cực có ba tiếp điểm để đấu dây : một cực chung và hai cực để làm việc.
Công tắc 3 cực
Công tắc 2 cực
Mặt trước
Mặt sau
Mặt trước
Mặt sau

## Slide 6
I. TÌM HIỂU CÔNG TẮC 3 CỰC :
Công tắc 3 cực có:
- Cách xác định cực động, cực tĩnh của công tắc 3 cực.
* Kí hiệu công tắc 3 cực trong sơ đồ:
1 cực động
2 cực tĩnh
và
- Vị trí cực động trong công tắc 3 cực.
cực động
cực tĩnh
cực tĩnh

## Slide 7
II. TÌM HIỂU SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ MẠCH ĐIỆN VÀ LẬP BẢNG DỰ TRÙ VẬT TƯ, THIẾT BỊ :
1. Sơ đồ nguyên lý mạch điện :
A
0
Quan sát và cho nhận xét về cách nối dây của hai công tắc ba cực trong sơ đồ nguyên lý mạch điện đèn cầu thang.
1
2

## Slide 8
II. TÌM HIỂU SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ MẠCH ĐIỆN
1. sơ đồ nguyên lý mạch điện :
* Trả lời : Khi cả 2 công tắc 3 cực cùng bật về cực 1 (hoặc cực 2) thì đèn sáng . Khi 2 công tắc 3 cực bật ngược chiều nhau thì đèn tắt.
Tìm mối liên hệ của đèn với 2 công tắc 3 cực (khi nào thì đèn sáng, khi nào thì đèn tắt) ?
A
0
1
1
2
2
A
B
A
0
1
1
2
2
A
B
Đèn tắt
Đèn sáng

## Slide 9
II. TÌM HIỂU SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ MẠCH ĐIỆN
A
0
1
1
2
2
A
B

## Slide 10
II. TÌM HIỂU SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ MẠCH ĐIỆN
A
0
1
1
2
2
A
B

## Slide 11
II. TÌM HIỂU SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ MẠCH ĐIỆN
1. Sơ đồ nguyên lý mạch điện :
A
0
1
1
2
2
A
B

## Slide 12
O
A
Veõ sô ñoà laép ñaët maïch ñieän
Bài 9

## Slide 13
O
A
Veõ sô ñoà laép ñaët maïch ñieän
Veõ ñöôøng daây nguoàn.
Xaùc ñònh vò trí ñeå baûng ñieän, boùng ñeøn.
Xaùc ñònh vò trí caùc thieát bò ñieän treân baûng ñieän.
Veõ ñöôøng daây daãn ñieän theo sô ñoà nguyeân lyù.
Bài 9

## Slide 14
Vẽ sơ đồ lắp đặt ra giấy đôi.
Học sinh có thể chuẩn bị dụng cụ, vật liệu để thực hành (tùy điều kiện)
Học sinh có thể tham khảo trên youtube về cách nối dây vào thiết bị, lắp bảng điện với từ khóa:” Lắp mạch điện bảng điện bài 6- công nghệ 9”
Nhiệm vụ học sinh tự học